#### FICHAS TÉCNICAS

|  | Freedom 1.8 Flex | Freedom 2.4 Flex | Freedom 2.0 Diesel | Freedom 2.0 Diesel 4x4 | Volcano 2.0 Diesel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

MOTOR

| POSIÇÃO | Transversal, dianteiro | Transversal, dianteiro | Transversal, dianteiro | Transversal, dianteiro | Transversal, dianteiro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NÚMERO DE CILINDROS | 4 em linha | 4 em linha | 4 em linha | 4 em linha | 4 em linha |
| DIÂMETRO X CURSO | 80,5 x 85,8 mm | 88,0 x 97,0 mm | 83,0 x 90,4 mm | 83,0 x 90,4 mm | 83,0 x 90,4 mm |
| CILINDRADA TOTAL | 1747 cm³ | 2360 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ |
| TAXA DE COMPRESSÃO | 12,5:1 | 11,8:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 |
| POTÊNCIA MÁXIMA (ABNT) / REGIME | 135 cv / 5.750 rpm (gasolina) 139 cv / 5.750 rpm (etanol) | 174 cv / 6.250 rpm (gasolina) 186 cv / 6.250 rpm (etanol) | 170 cv / 3.750 rpm | 170 cv / 3.750 rpm | 170 cv / 3.750 rpm |
| TORQUE MÁXIMO (ABNT) / REGIME | 18,8 Kgfm / 3.750 rpm 19,3 Kgfm / 3.750 rpm | 23,5 Kgfm / 4.000 rpm 24,9 Kgfm / 4.000 rpm | 35,7 Kgfm / 1.750 rpm | 35,7 Kgfm / 1.750 rpm | 35,7 Kgfm / 1.750 rpm |
| Nº DE VÁLVULAS POR CILINDRO | Quatro no cabeçote | Quatro no cabeçote | Quatro no cabeçote | Quatro no cabeçote | Quatro no cabeçote |
| EIXO DE COMANDO DE VÁLVULAS | Um no cabeçote | Um no cabeçote | Dois no cabeçote | Dois no cabeçote | Dois no cabeçote |

ALIMENTAÇÃO

| TIPO | Magneti Marelli, eletrônica digital incorporada ao sistema de injeção | Eletrônica digital incorporada ao sistema de injeção | Turbocomprimido, assessoria eletrônica | Turbocomprimido, assessoria eletrônica | Turbocomprimido, assessoria eletrônica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMBUSTÍVEL | Gasolina/Etanol | Gasolina/Etanol | Diesel | Diesel | Diesel |
| INJEÇÃO ELETRÔNICA | Magneti Marelli, multiponto, sequencial | Continental, multiponto, sequencial GPEC3 Multiair | Multijet II, sequencial | Multijet II, sequencial | Multijet II, sequencial |

CÂMBIO

| NÚMERO DE MARCHAS | 6 à frente e uma à ré | 9 à frente e uma à ré | 6 à frente e uma à ré | 6 à frente e uma à ré | 9 à frente e uma à ré |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RELAÇÕES DE TRANSMISSÃO | 1ª ¿ 4,459 / 2ª - 2,508 / 3ª - 1,556 / 4ª - 1,142 / 5ª ¿ 0,852 / 6ª ¿ 0,672 / Ré - 3,185 | 1ª - 4,700 2ª - 2,840 3ª - 1,910 4ª - 1,380 5ª - 1,000 6ª - 0,810 7ª - 0,700 8ª- 0,580 9ª - 0,480 Ré - 3,830 | 1ª - 4,154 2ª - 2,118 3ª - 1,361 4ª - 0,978 5ª - 0,756 6ª - 0,622 Ré - 4,000 | 1ª - 4,154 2ª - 2,118 3ª - 1,361 4ª - 0,978 5ª - 0,756 6ª - 0,622 Ré - 4,000 | 1ª - 4,700 2ª - 2,840 3ª - 1,910 4ª - 1,380 5ª - 1,000 / 6ª - 0,810 7ª - 0,700 8ª - 0,580 / 9ª - 0,480 Ré - 3,805 |
| RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO DO DIFERENCIAL | 4,067 | 4,334 | 4,438 | 4,438 |  |
| TRAÇÃO | Dianteira com juntas homocinéticas | Dianteira com juntas homocinéticas | Dianteira com juntas homocinéticas | Nas 4 Rodas, com juntas homocinéticas | Nas 4 Rodas, com juntas homocinéticas |

SISTEMA DE FREIOS

| DE SERVIÇO | Hidráulico, comando a pedal com ABS, ESP, ASR e Hill Holder | Hidráulico, comando a pedal com ABS, ESP, ASR e Hill Holder | Hidráulico, comando a pedal com ABS, ESP, ASR e Hill Holder | Hidráulico, comando a pedal com ABS, ESP, ASR e Hill Holder | Hidráulico, comando a pedal com ABS, ESP, ASR e Hill Holder |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIANTEIRO | A disco ventilado (Ø de 305 mm) com pinça flutuante | A disco ventilado (Ø de 305 mm) com pinça flutuante | A disco ventilado (Ø de 305 mm) com pinça flutuante | A disco ventilado (Ø de 305 mm) com pinça flutuante | A disco ventilado (Ø de 305 mm) com pinça flutuante |
| TRASEIRO | A tambor (Ø de 254 mm) com sapata autocentrante e regulagem automática de jogo | A tambor (Ø de 254 mm) com sapata autocentrante e regulagem automática de jogo | A tambor (Ø de 295 mm) com sapata autocentrante e regulagem automática de jogo | A tambor (Ø de 295 mm) com sapata autocentrante e regulagem automática de jogo | A tambor (Ø de 295 mm) com sapata autocentrante e regulagem automática de jogo |

SUSPENSÃO DIANTEIRA

| TIPO | MacPherson com rodas independentes, braços oscilantes em aço estampado fixados ao subchassis e barra estabilizadora | MacPherson com rodas independentes, braços oscilantes em aço estampado fixados ao subchassis e barra estabilizadora | MacPherson com rodas independentes, braços oscilantes em aço estampado fixados ao subchassis e barra estabilizadora | MacPherson com rodas independentes, braços oscilantes em aço estampado fixados ao subchassis e barra estabilizadora | MacPherson com rodas independentes, braços oscilantes em aço estampado fixados ao subchassis e barra estabilizadora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMORTECEDORES | Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito | Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito | Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito | Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito | Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito |
| ELEMENTO ELÁSTICO | Mola Helicoidal | Mola Helicoidal | Mola Helicoidal | Mola Helicoidal | Mola Helicoidal |

SUSPENSÃO TRASEIRA

| TIPO | Multi-link com rodas independentes, links transversais e longitudinais e barra estabilizadora | Multi-link com rodas independentes, links transversais e longitudinais e barra estabilizadora | Multi-link com rodas independentes, links transversais e longitudinais e barra estabilizadora | Multi-link com rodas independentes, links transversais e longitudinais e barra estabilizadora | Multi-link com rodas independentes, links transversais e longitudinais e barra estabilizadora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMORTECEDORES | Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito | Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito | Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito | Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito | Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito |
| ELEMENTO ELÁSTICO | Mola Helicoidal progressiva à carga | Mola Helicoidal progressiva à carga | Mola Helicoidal progressiva à carga | Mola Helicoidal progressiva à carga | Mola Helicoidal progressiva à carga |

DIREÇÃO

| TIPO | Elétrica com pinhão e cremalheira | Elétrica com pinhão e cremalheira | Elétrica com pinhão e cremalheira | Elétrica com pinhão e cremalheira | Elétrica com pinhão e cremalheira |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA | 12,2 m | 12,2 m | 12,9 m | 12,9 m | 12,9 m |

RODAS

| ARO | 6,5JX16¿ em chapa de aço (liga leve opcional) | 6,5JX16¿ em chapa de aço (liga leve opcional) | 6,5JX16¿ em aço estampado (liga leve opcional) | 6,5JX16¿ em aço estampado (liga leve opcional) | 6,5JX17¿ em liga leve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PNEUS | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/65 R17 |

PESO DO VEÍCULO

| EM ORDEM DE MARCHA (STD A) | 1619 Kg | 1704 Kg | 1779 Kg | 1788 Kg | 1871 Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPACIDADE DE CARGA | 650 Kg | 650 Kg | 1000 Kg | 1000 Kg | 1000 Kg |
| CARGA MÁXIMA REBOCÁVEL (SEM FREIO) | 400 Kg | 400 Kg | 400 Kg | 400 Kg | 400 Kg |

DIMENSÕES EXTERNAS

| COMPRIMENTO DO VEÍCULO | 4.915 mm | 4.915 mm | 4.915 mm | 4.915 mm | 4.915 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LARGURA DO VEÍCULO | 1.844 mm | 1.844 mm | 1.844 mm | 1.844 mm | 1.844 mm |
| ALTURA DO VEÍCULO (VAZIO) | 1.680 mm | 1.680 mm | 1.690 mm | 1.686 mm | 1.743 mm |
| DISTÂNCIA ENTRE-EIXOS | 2.990 mm | 2.990 mm | 2.990 mm | 2.990 mm | 2.990 mm |
| BITOLA DIANTEIRA | 1.547 mm | 1.547 mm | 1.547 mm | 1.549 mm | 1.549 mm |
| BITOLA TRASEIRA | 1.575 mm | 1.575 mm | 1.576 mm | 1.577 mm | 1.579 mm |
| ALTURA MÍNIMA DO SOLO | 206 mm | 211 mm | 206 mm | 199 mm | 202 mm |
| VOLUME DO PORTA-MALAS | 820 litros | 820 litros | 820 litros | 820 litros | 820 litros |
| TANQUE DE COMBUSTÍVEL | 60 litros | 60 litros | 60 litros | 60 litros | 60 litros |

DESEMPENHO

| VELOCIDADE MÁXIMA | 172 km/h (Gasolina) / 175 km/h (etanol) | 197 km/h (Gasolina) / 200 km/h (etanol) | 190 km/h | 188 km/h | 188 km/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 A 100 KM/H | 12s8 (gasolina) / 12s2 (etanol) | 10s5 (gasolina) / 9s9 (etanol) | 9s5 | 9s5 | 10s0 |
| CONSUMO CIDADE ETANOL |  | 5,9 km/litro |  |  |  |
| CONSUMO ESTRADA ETANOL |  | 7,4 km/litro |  |  |  |
| CONSUMO CIDADE GASOLINA |  | 8,6 km/litro |  |  |  |
| CONSUMO ESTRADA GASOLINA |  | 10,8 km/litro |  |  |  |