fiat mobi drive GSR

| 1.0 FIREFLY FLEX |
| --- |
| Motor |
| Posição | Transversal, dianteiro |
| Número de cilindros | 3 em linha |
| Diâmetro x Curso | 70,0 x 86,5 mm |
| Cilindrada total | 999,0 cm³ |
| Taxa de compressão | 13,2:1 |
| Potência máxima (ABNT) / regime | 72 cv / 6.000 rpm (gasolina) 77 cv / 6.250 rpm (etanol) |
| Torque máximo (ABNT) / regime | 10,4 Kgfm / 3.250 rpm (gasolina) 10,9 Kgfm / 3.250 rpm (etanol) |
| Nº de válvulas por cilindro | 2 |
| Eixo de comando de válvulas | Um no cabeçote |
| Alimentação |
| Tipo | Magnetti Marelli, eletrônica digital incorporada ao sistema de injeção |
| Combustível | Gasolina/Etanol |
| Injeção Eletrônica | Magnetti Marelli |
| Câmbio |
| Número de marchas | 5 à frente e uma à ré (automatizado GSR) |
| Relações de transmissão | 1ª – 4,273 |
|  | 2ª - 2,316 |
|  | 3ª - 1,444 |
|  | 4ª - 1,029 |
|  | 5ª – 0,795 |
|  | Ré – 4,200 |
| Relação de transmissão do diferencial | 4.067 |
| Tração | Dianteira com juntas homocinéticas |

| Sistema de freios |
| --- |
| De serviço | Hidráulico, comando a pedal e ABS de série |
| Dianteiro | A disco (Ø de 257 mm) com pinça flutuante |
| Traseiro | A tambor (Ø de 185 mm) com regulagem automática |
| Suspensão dianteira |
| Tipo | Mc Pherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores |
| Amortecedores | Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito |
| Elemento elástico | Mola Helicoidal |
| Suspensão traseira |
| Tipo | Eixo de torção com rodas semi independentes |
| Amortecedores | Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito |
| Elemento elástico | Mola Helicoidal |
| Direção |
| Tipo | Elétrica com pinhão e cremalheira |
| Diâmetro mínimo de curva | 9,80 m |
| Rodas |
| Aro | 5,5JX14” em chapa de aço |
| Pneus | 175/65 R14 |
| Peso do veículo |
| Em ordem de marcha (Std A) | 965 Kg |
| Capacidade de Carga | 400 Kg |
| Carga máxima rebocável (sem freio) | 400 Kg |

| Dimensões externas |
| --- |
| Comprimento do veículo | 3.566 mm |
| Largura do veículo | 1.633 mm |
| Altura do veículo (vazio) | 1.502 mm |
| Distância entre-eixos | 2.305 mm |
| Bitola dianteira | 1.406 mm |
| Bitola traseira | 1.400 mm |
| Altura mínima do solo | 156 mm |
| Volume do porta-malas | 215 litros |
| Tanque de combustível | 47 litros |
| Desempenho |
| Velocidade máxima | 161 km/h (Gasolina) / 164 km/h (etanol) |
| 0 a 100 km/h | 14s8 (gasolina) / 13s9 (etanol) |
| Consumo |
| Ciclo Urbano | 14,0 km/litro (gasolina); 9,8 km/litro (etanol) |
| Ciclo Estrada | 15,9 km/litro (gasolina); 11,1 km/litro (etanol) |